ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Джерело випромінювання – бактерицидні ультрафіолетові лампи TUV 15W LL, TUV 30W LL (Філіпс, Нідерланди) таблиця 1.

Фізико-технічні параметри бактерицидних ламп TUV 15W LL, TUV 30W LL (відповідно):

- Потужність, Вт                                                                       15; 30

- Струм, А                                                                            0,34; 0,37

- Бактерицидний потік, Вт                                                          10,0

- Діаметр, мм                                                                                   28

- Довжина, мм                                                                       438; 895

2.2 Живлення камер – від мережі змінного струму:

- Напруга, В                                                                      220 ± 22

- Частота, змінного струму, Гц                                                 50

2.3 Маса та габарити                                                               таблиця 2

2.4 Час безперервної роботи камери, г, не менше                          168

2.5 Напрацювання до відмови, г, не менше                                 2 500

2.6 Умови експлуатації:

- Температура, ˚С                                                 від +10 до +35

- Відносна вологість, %, при t +25˚С                                       80

ТАБЛИЦЯ 1

| Тип лампи | Тип камери |
| --- | --- |
| TUV 30W LL | Панмед – 1 Б |
| TUV 15W LL | Панмед – 1С, Панмед – 1М, Панмед 5М, Панмед 5С, Панмед 10М, Панмед 10С |

ТАБЛИЦЯ 2

| Тип камери | Довжина,мм. не більше | Ширина,мм, не більше | Висота,мм, не більше | Вага , кг, не більше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Панмед –1Б | 970 | 620 | 1200 | 35 |
| Панме -1С | 670 | 620 | 1200 | 30 |
| Панмед-1М | 505 | 430 | 300 | 15 |
| Тип камери | Висота,мм. не більше | Ширина,мм. не більше | Глубина,мм. не більше | Вага, кг |
| Панмед-5С | 278 | 670 | 390 | 15 |
| Панмед-5М | 252 | 600 | 245 | 10 |
| Тип камери | Ширина,мм. не більше | Висота мм. не більше | Глубина,мм. не більше | Вага, кг не більше |
| Панмед-10С | 440 | 662 | 425 | 20 |
| Панмед-10М | 315 | 662 | 315 | 15 |

Примітка – в камерах можуть бути встановленні інші джерела ультрафіолетового випромінювання з характеристиками не нижче вказаних ламп.

Гарантія на камеру 3 роки, на бактерицидну лампу 5 років.